Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno-ekonomicznego
 dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło

Źródło ciepła w nowym obiekcie (lub wcześniej nie posiadającym źródła ciepła)

Rachunek techniczno-ekonomiczny, przewidziany w myśl zapisów Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe na obszarze Gminy Bielsko-Biała (wprowadzono w życie Uchwałą Nr XIX/664/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18. listopada 2003r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała" - ZPZCiG), powinien zawierać następujące elementy:

- kopie wystąpień inwestora do dystrybutorów ciepła sieciowego, gazu i energii elektrycznej w celu przedstawienia przez nich oferty cenowej dotyczącej zasilania obiektu na cele grzewcze oraz kopie tych ofert.

- ocenę konkurencyjności usług energetycznych dla tych przedsiębiorstw energetycznych, które złożyły ofertę.

Ocena konkurencyjności ma być analizą wykonaną z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez inwestora, porównującą pod kątem ekonomicznym wykonanie dla obiektu zasilania w ciepło za pośrednictwem tych mediów sieciowych, dla których zostały złożone oferty oraz ewentualnie za pośrednictwem innych paliw wg uznania inwestora. Opracowanie ma zawierać część techniczną, w której powinien się znaleźć krótki opis techniczny rozwiązań przyjętych do oceny, oraz część ekonomiczną obejmującą zarówno koszty eksploatacyjne jak i inwestycyjne. Powinny być przy tym zachowane następujące zasady:

- Zasada równoprawności porównywanych rozwiązań technicznych

tj. założenie identycznego poziomu zapotrzebowania mocy i ciepła dla obiektu oraz założenie analogicznych warunków pracy systemów (regulacja, obsługa, jakość i nowoczesność urządzeń).

- Zasada aktualności i równoważności cen

tj. oparcie rachunku eksploatacyjnego o aktualne cenniki (przedsiębiorstwa ciepłowniczego i innych dostawców) z uwzględnieniem wszystkich pozycji taryf i wg możliwie najkorzystniejszych taryf (ewentualnie wg taryfy wskazanej przez dostawcę), natomiast część inwestycyjna rachunku powinna być oparta o oferty nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Jeżeli dostawca mediów oferuje inwestorowi, że przejmie część kosztów na siebie – to tej części kosztów nie uwzględnia się w rachunku.

Należy przy tym zwrócić uwagę, by w całej analizie stosować jednakowy rodzaj cen (brutto lub netto).

- Zasada kompletności kosztów

tj. rachunek ma zmierzać do porównania kosztów rocznych obejmując nie tylko koszty eksploatacyjne (czynnika grzewczego, obsługi źródła, inne), ale także inwestycyjne (koszty budowy przyłącza, źródła ciepła i innych, dodatkowych elementów trwałych) – w formie rocznego odpisu amortyzacyjnego, przy czym należy założyć dla przyłączy i źródeł ciepła we wszystkich przypadkach 14-letni okres amortyzacji. Ponadto należy uwzględnić wyposażenie dodatkowe pomieszczeń technicznych i instalacji wynikające z obowiązujących przepisów i norm, np. dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska (opisy należy ująć w części technicznej analizy). Szczególnego wyodrębnienia w kosztach wymagają opłaty, instalacje i budowle, które różnią porównywane rozwiązania techniczne (przykłady: inwestycyjne - komin, zbiornik oleju, system bezpieczeństwa instalacji gazowej na wypadek ulatniania się gazu itp.; eksploatacyjne – opłata za korzystanie ze środowiska, za przeglądy komina itp.).

Wskaźniki oceny opłacalności:

Ustalone wg powyższych zasad kompletne koszty roczne należy podzielić przez ilość gigadżuli rocznego zapotrzebowania obiektu na ciepło otrzymując jednostkowy koszt całkowity usługi energetycznej w zł/GJ na rok, który jest wskaźnikiem końcowym służącym porównaniu ekonomiczności różnych nośników ciepła. Zgodnie z zapisem ZPZCiG tom 2b w rozdziale 7 „Ustalenia”, punkt G.3c, inwestor może dokonać wyboru innego nośnika ciepła niż ciepło sieciowe, jeżeli jednostkowy koszt całkowity usługi energetycznej w cieple sieciowym będzie wyższy o więcej niż 5% w stosunku do wybranego nośnika.